SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn:

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania.

nr sprawy: TI.271.10.2017

| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: |
| --- |
| - Dokumentacja projektowa | Załącznik nr 1 |
| - Formularz ofertowy - Oświadczenia - Wzór umowy - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Istotne postanowienia umowy spłaty wierzytelności - Dodatkowe informacje o sytuacji finansowej Gminy Trzebnica - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Wykaz robót - Wykaz osób - Wzór gwarancji wadialnej - Wzór gwarancji ubezpieczeniowej kontraktu - Informacja o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego | Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 |

Z A T W I E R D Z A M Dnia 02.06.2017 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

tel. (71) 312 06 11, fax (71) 722 78 56

Godziny pracy:

730-1530 poniedziałek, wtorek, czwartek,

730-1600 środa,

730-1500 piątek,

Adres strony internetowej: www.trzebnica.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę „MODULO” Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA.

Dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa budynku       -   3.612,45 m2

Powierzchnia zabudowy budynku      -   2.349,22 m2

Kubatura budynku                                                  - 25.191,00 m3

Powierzchnie utwardzone                  -   5.801,26 m2

Powierzchnie zieleni                          -   4.565,48 m2

2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

A - w zakresie robót budowlano-montażowych

1) budynku hali sportowej wraz z wyposażeniem,

2) zagospodarowania terenu, w tym: parkingów; ciągów pieszych i pieszojezdnych; murów oporowych i schodów terenowych; ogrodzenia

3) łącznika podziemnego,

4) instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym: instalacji c.o., c.w. i ct.; wentylacji mechanicznej; instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; kotłowni i instalacji gazowej,

5) instalacji elektrycznych, w tym: instalacji wewnętrznych; iluminacji zewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego,

6) instalacji sanitarnych zewnętrznych, w tym: przyłącza i sieci kanalizacji ogólnospławnej; przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej; przyłącza i przebudowy sieci wodociągowej.

UWAGA!!!

1/. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy dostawę 90 szt. opraw  oświetleniowych LED 240W IP65

2/. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy dostawę i montaż bramek do piłki nożnej.

3/. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy dostawę i montaż pylonów informacyjnych.

4/. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót nie objętych dokumentacją projektową a związanych z budową łącznika podziemnego, tj.:

a). demontaż i ponowny montaż urządzeń na placu zabaw: karuzeli; zestawu zabawowego; 3 szt. bujaków sprężynowych; piaskownicy; tablicy informacyjnej; 2 szt. ławek; 2 szt. koszy i lampy oświetleniowej,

b). demontaż i ponowny montaż ogrodzenia szkoły i placu zabaw,

c). odtworzenie nawierzchni chodników i dróg na terenie szkoły i ul. 3-go Maja oraz nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw,

d). przesadzenie rosnących krzewów

(Rysunek istniejącego placu zabaw w folderze PW_HALA_Architektura)

5/. Zamawiający zmienia projektowaną:

a/. podłogę sportową w pom. nr 0/36 - sala sportowa na podłogę sportową systemową typu lumaflex duo Linosport xf lub równoważną o konstrukcji jaka została zaprojektowana dla pom. 0/34 - sala do ćwiczeń.

Podłogę sportową należy wykonać na powierzchni 1077,65 m2 (pod boisko sportowe).

Posadzkę pod składane trybuny teleskopowe (pas o szerokości 4,0 m, wzdłuż ściany południowej i pow. 181,80 m2) należy wyłożyć wykładziną taką samą jak na podłodze sportowej bezpośrednio na jastrychu cementowym.

b/. podłogę w pom. 0/34- sala do ćwiczeń na wykładzinę typu Omnisports Training lub równoważną o grubości 5 mm, i minimalnych wymaganych parametrach, jak niżej:

- współczynnik tarcia (EN13036-4) 90

- amortyzacja uderzeń (EN 14808) 19%

- odkształcenie pionowe (EN 14809) 1 mm

- pionowe odbicie piłki (EN 12235) 98,4%

- ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-S1

- warstwa użytkowa (EN 429) 0,70 mm

- odporność naścieranie (EN  ISO 5470-1)  0,13g

- odporność na wgniecenia (EN 1516) 0,16 mm

c/. posadzki w pomieszczeniach nr: 1/14;1/15;1/16; 1/17;3/04; 3/06 i 3/07 należy wykonać z wykładziny rulonowej PCV, o minimalnych parametrach:

- typ wykładziny (ISO10581) typ I

- gr. całkowita (EN 428) 2 mm,

- gr. warstwy ścieralnej (EN 429) 2 mm,

- klasa ogniowa (EN 13501-1) klasy Bfl-sl,

- wgniecenia (EN 433) ≤ 0,10 mm,

- antypoślizgowość (DIN 51 130) R9, (EN 13893) ≥ 0,3,

- odporność barw na światło (EN 20 105 – B02) ≥ 7

d/. oznakowanie zewnętrzne na elewacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 1 i nr 2 – zamieszczonymi w folderze PW_HALA_Architektura/PW_ARCH_Oznakowanie zewn_ZMIANA.

6/. Nawierzchnie chodników i dojść do budynku należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm kol. „barwy jesieni”, nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm kol. czerwonego, pasów ruchu samochodów z kostki betonowej gr. 8 cm kol. szarego.

7/. Kolory krzeseł sportowych na trybunach stałych i składanych teleskopowych zostaną podane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Zarówno wszystkie miejsca i rzędy na widowni muszą być ponumerowane.

8/. Czysty gruz betonowy pochodzący z rozbiórek należy przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do 3km), za pisemnym pokwitowaniem oddania materiału z rozbiórki.

9/. Odpady oraz ziemię należy wywieźć na składowisko odpadów (6km).

10. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy wykonanie rozbiórki utwardzenia terenu (parkingu),

11. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy wykonanie trawników, nasadzeń, dostawy małej architektury oraz wycinki drzew. Wyłączenie nie dotyczy prac odtworzeniowych prowadzonych w związku z budową łącznika podziemnego.

12. Prace związane z budową łącznika podziemnego ze Szkołą Podstawową nr 2 należy prowadzić w okresie wakacyjnym w 2018 r. Prace odtworzeniowe, w tym ponowny montaż placu zabaw muszą zakończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

B - w zakresie usługi finansowania inwestycji

1) Roboty budowlane określone w SIWZ będą rozliczone na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej.

2) W zakresie obejmującym zapewnienie finansowania  Wykonawca winien zapewnić możliwość zapłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej, obejmujących wartość przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT, w następujący sposób:

a) od 30.04.2019 r. - do 31.08.2031 r. - miesięcznie po 0,667 % wartości wierzytelności;

b) 30.09.2031 r. – 0,617% wartości wierzytelności.

na podstawie cesji wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, działającej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1988 ze zm.) lub ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 1896 ze zm.)  zwanych dalej Bankiem, na zasadach określonych w pkt. 3-8).

3) W celu wykonania tej części zamówienia Wykonawca wskaże w ofercie Bank - nabywcę wierzytelności, a następnie doprowadzi do zawarcia pomiędzy Wykonawcą a Bankiem umowy wykupu wierzytelności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z umową zawartą  z Zamawiającym faktur przejściowych, w szczególności po podpisaniu świadectwa wykonania zakończonych elementów robót, oraz faktury końcowej za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, według zasad określonych w niniejszym SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zbycie należności przysługującej Wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem ustalenia warunków wykupienia tej wierzytelności i ustalenia terminów jej spłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

4) Usługa finansowania inwestycji realizowana będzie w oparciu o postanowienia umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, na podstawie której Zamawiający zawrze z Bankiem wskazanym w ofercie Wykonawcy umowę Spłaty Wierzytelności na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zbycia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia - w oparciu o faktury przejściowe lub fakturę końcową - wskazanemu w ofercie Wykonawcy Bankowi. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie Banku (podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Banku) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.

6) Umowa wykupu wierzytelności z odroczonym terminem spłaty musi być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bankiem (określonym w pkt 4) niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że wykup wierzytelności nastąpi każdorazowo pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego świadectwa wykonania zakończonych elementów robót w przypadku faktur przejściowych lub protokołu odbioru końcowego dla faktury końcowej bez uwag, co oznaczać będzie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę odpowiednio części lub całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę przejściową lub fakturę końcową potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość.

7) Nie zawarcie z Bankiem umowy wykupu wierzytelności, określonej w pkt 6, w terminie określonym w pkt 6 stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, na skutek okoliczności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy.

8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i który zawrze z Zamawiającym umowę może zawrzeć umowę wykupu wierzytelności na warunkach wskazanych w ofercie lub na warunkach nie gorszych niż wskazanych w ofercie tego Wykonawcy oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności).

Do oferty winno być dołączone oświadczenie Banku w formie oryginału (podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Banku - pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału łub kopii poświadczonej notarialnie) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru Banku składającego oświadczenie..

3. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  45.21.20.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9,

45.23.00.00-8, 66.11.00.00-4

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury (tzw. odwróconej), o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- zbrojarsko - betoniarskie,

- montażowo - ciesielskie,

- murarsko - tynkarskie,

- posadzkarsko - malarskie,

- brukarskie,

- dekarsko - blacharskie,

- instalacyjne elektryczne i sanitarne.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. W przypadku niezłożenia takiej listy przez Wykonawcę, w przypadku gdy z listy wynikać będzie, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę lub w przypadku gdy Zamawiający z innych źródeł (np. z wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie) uzyska informację, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach:

- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,

- zakończenie – 28.02.2019 r.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie oświadczy, że zrealizuje przedmiot zamówienia w krótszym terminie realizacji, zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w zaoferowanym przez siebie skróconym terminie realizacji.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 15.000.000,00 zł.  (słownie: piętnaście milionów złotych).

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie budynku użyteczności publicznej z halą sportową (w tym samą halę sportową) o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

- dysponuje   osobami  zdolnymi  do  realizacji  zamówienia,  tj.:  kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności:

-  konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.

-  inżynieryjnej – drogowej.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. ust. 1. pkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI.  ust. 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu:

a). zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ,

b). dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Zbiorcze zestawienie ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 8 do SIWZ.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15.000.000,00 zł.(słownie: piętnaście milionów złotych),

c. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 9 do SIWZ.

d. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 10 do SIWZ.

2) potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 6 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w rozdz. VI. ust. 6 pkt 2) w odniesieniu do tych podmiotów.

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust.6 pkt 2) i 3), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Techniczno – Inwestycyjny.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@um.trzebnica.pl, a faksem na nr (71) 312 12 48.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a). Zbigniew Zarzeczny – pokój 81, tel. 71 388 81 81,

b). Monika Białas – pokój 79, tel. 71 388 81 71,

codziennie w godz. 800 - 1000, począwszy od dnia ogłoszenia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, nr rachunku 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ;

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ, należy do oferty dołączyć „Informację Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego” na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować zewnętrzną oraz wewnętrzną kopertę w następujący sposób:

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Pokój nr 40 – Sekretariat

„ Oferta w postępowaniu pn.: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy”,

nr sprawy: TI.271.10.2017

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.06.2017 o godzinie 11:00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) do dnia 29.06.2017 r., do godziny 10:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu 29.06.2017 r., o godzinie 11:00

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.trzebnica.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Cena ofertowa:

- a) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym - w zakresie robót budowlanych - koszty wynikające  wprost z dokumentacji projektowej (projektów, STWiOR) sporządzonej przez Architektoniczną Pracownię Projektową MODULO W. Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66, 53-030 Wrocław, ze zmianami Zamawiającego określonymi w § 1 ust.3 wzoru umowy i oznaczonymi jako UWAGA, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego,

- b) obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz odsetki liczone przez Bank dokonujący wykupu wierzytelności przez okres 15 lat.,

- c) dla porównywalności ofert określa się wysokość stawki WIBOR 1M = 1,66 % w całym okresie spłat oraz marża Banku.

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w rozdz. XVI.

4. Cena ofertowa winna być sporządzona na podstawie obmiarów i kalkulacji własnych składającego ofertę.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy i typy materiałów nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy określający standard i jakość wykonania. W przypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów i urządzeń równoważnych tj. takich, które mają takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż wykazane w dokumentacji projektowej.

6. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Każde zadanie będzie oceniane osobno.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

b) „Skrócony termin realizacji” – T;

c) „Okres gwarancji” – G.

3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Skrócony termin realizacji | 15% | 15 | Liczba punktów badanej oferty T = ------------------------------------------- x 15 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| Okres gwarancji | 25% | 25 | Liczba punktów badanej oferty R = ------------------------------------------- x 25 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| RAZEM | 100% | 100 | ─────────────────── |

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + T + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

T – punkty uzyskane w kryterium „Skrócony termin realizacji”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.

5. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

6. Ocena punktowa w kryterium „Skrócony termin realizacji” dokonana zostanie na podstawie terminu realizacji robót budowlanych wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII SIWZ.

Za skrócenie terminu realizacji (nie więcej niż o 6 tygodni) oferta otrzyma punkty (maksymalnie 15 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj:

| Skrócenie terminu realizacji o: | min. 2 tygodnie | min. 4 tygodnie | min. 6 tygodni |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 5 | 10 | 15 |

7. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji na roboty budowlane wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

Wymagany okres gwarancji  wynosi 60 miesięcy. Ocenie podlegać będzie gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę ponad wymagane minimum. Oferta  otrzyma  punkty (maksymalnie 25 punkty w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.

| Za zaoferowany okres gwarancji : | min. 68 miesięcy | min. 76 miesięcy | min. 84 miesiące |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 15 | 20 | 25 |

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno być złożone nie później niż w dniu podpisania umowy na konto BS Trzebnica Nr 14  9591 0004 2001 0000 4431 0005, z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy”.

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w  zakresie:

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

f) zmiany wartości umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych bądź zaniechanych, których nie można było wcześniej przewidzieć a  niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego i zakończenia zadania. - zgodnie z zapisami w art. 144 ust. 1  ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).

Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty.

XVIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje.

Zamawiający nie określa takich informacji.

XIX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonane umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość.

Zamawiający nie określa takiej wartości.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. PROJEKT BUDOWLANY

1.1 PB_Hala

1.2 PB_Łącznik

2. PROJEKTY  WYKONAWCZE, w tym:

1.1. Architektura

1.2. Konstrukcja

1.3. Wytyczne adaptacji akustycznej

1.4. Oznakowanie zewnętrzne

1.5. Wizualne oznakowanie pomieszczeń

2.1. Instalacje sanitarne

2.2. Sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne wod.-kan.

2.3. Aneks – sieci i przyłącza

2.4. Karty doboru central  wentylacyjnych

3.1. Instalacje elektryczne

3.2. Wytyczne iluminacji zewnętrznej

4.1. Parkingi oraz powierzchnie utwardzone przy sali widowiskowo-sportowej

4.2. Docelowa organizacja ruchu

3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w tym:

1. STWiOR – Branża budowlana

2. STWiOR – Branża sanitarna

3. STWiOR – Branża elektryczna

4. STWiOR – Branża drogowa

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| O F E R T A Gmina Trzebnica Pl. M. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”. |
| --- |
| A. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………........... Adres:……………………………………………………………………………………………………….......... Nr NIP ………………….......... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..…............. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: tel………………………… faks………………………… e-mail………………………………………………………………………ji o Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………................................................... |
| B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę „MODULO” Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy. |
| C. CENA OFERTOWA (C): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:: CENA OFERTOWA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH BRUTTO PLN CENA USŁUGI SPRZEDAŻY (WYKUPU) WIERZYTELNOŚCI BRUTTO PLN RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO WYNOSI PLN .................................. zł. .................................. zł. .................................. zł. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. * USŁUGA SPRZEDAŻY (WYKUPU) WIERZYTELNOŚCI – koszt oprocentowania na bazie WIBOR 1M z dn. 31.05.2017 r., tj. 1,66% oraz marży Banku …. % [F 1).] |
| D. SKRÓCONY TERMIN REALIZACJI (T): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następującym TERMINIE REALIZACJI**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: SKRÓCENIE UMOWNEGO TERMINU REALIZACJI (TYGODNIE) Skrócenie o …………….. tygodni |
| E. OKRES GWARANCJI (G): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI: OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE) ….................................miesięcy |
| F. OŚWIADCZENIA: 1).Ja (My) niżej podpisany (i) oświadczam(my), że wysokość marży bankowej wynosi ....... % i będzie ona stała i niezmienna przez cały okres spłaty. Nabywcą wierzytelności z umowy o zamówienie publiczne będzie Bank: ......................................................................... 2). zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy z uwzględnieniem zapisu z pkt. D i E. 3) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę; 4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 5) zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową; 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert; 7) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy oraz w SIWZ, poprzez cesję wierzytelności na rzecz Banku; 8) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ______________________________________________________________ złotych), zostało wniesione w dniu ...................................., w formie: …..............................……................; 9) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ………………..............................................................................................…..; 10) firma nasza zalicza się do: a) dużych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników )* oraz - jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro; )* b) średnich przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników)* oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; )* b) małych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników)* oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)* )*- niepotrzebne skreślić.)* |
| G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto; 3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….…… tel./fax: .....................................................………………; 4) …..................................................................................................................................................... …..................................................................................................................................................... |
| H. PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych Podwykonawców) 1) ......................................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................................ 3) ......................................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................................... |
| I. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) .................................................................................................................................................... 2) ......................................................................................................................................................... 3) ......................................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. )*- niepotrzebne skreślić lub usunąć. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wyliczenie wartości ceny ofertowej

nr sprawy: TI.271.10.2017                                                            Załącznik nr 1 do OFERTY

Wyliczenie wartości ceny ofertowej.

| L. p. | Tabela ryczałtowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania |
| I. Roboty budowlane |
| 1. | Fundamenty | .................. zł. |
| 2. | Roboty żelbetowe | .................. zł. |
| 3. | Ściany żelbetowe | .................. zł. |
| 4. | Ściany murowane | .................. zł. |
| 5. | Stolarka otworowa | .................. zł. |
| 6. | Dach nad halą sportową | .................. zł. |
| 7. | Dach nad częścią socjalną | .................. zł. |
| 8. | Elewacje | .................. zł. |
| 9. | Posadzki | .................. zł. |
| 10. | Podłogi - płytki; wykładziny - łazienki, komunikacja | .................. zł. |
| 11. | Podłogi - sala sportowa; sala ćwiczeń | .................. zł. |
| 12. | Ścianki | .................. zł. |
| 13. | Sufity | .................. zł. |
| 14. | Tynki - okładziny ścienne- malowanie ścian | .................. zł. |
| 15. | Wyposażenie obiektu | .................. zł. |
| 16. | Ciągi pieszo jezdne i parkingi | .................. zł. |
| 17. | Ciągi piesze | .................. zł. |
| 18. | Schody terenowe żelbetowe i ściany oporowe żelbetowe | .................. zł. |
| 19. | Ogrodzenie | .................. zł. |
| 20. | Organizacja ruchu docelowego | .................. zł. |
| 21. | Łącznik podziemny | .................. zł. |
| 22. | Plac zabaw (demontaż, odtworzenie nawierzchni i ponowny montaż) | .................. zł. |
| Razem I. Roboty budowlane (1 do 22) | .................. zł. |
| II. Roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych |
| 1. | Instalacje grzewcze c.o. i c.t. |
| 1.1 | Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa | .................. zł. |
| 1.2 | Instalacja ciepła technologicznego centrale i promienniki | .................. zł. |
| Razem 1 (1.1+1.2) | .................. zł. |
| 2. | Wentylacja mechaniczna |
| 2.1 | Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie | .................. zł. |
| 2.2 | Izolacje na przewodach wentylacyjnych | .................. zł. |
| 2.3 | Urządzenia wentylacyjne i uzbrojenie | .................. zł. |
| 2.4 | Centrale wentylacyjne | .................. zł. |
| 2.5 | Klapy przeciwpożarowe | .................. zł. |
| Razem 2 (2.1+2.5) | .................. zł. |
| 3. | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 3.1 | Instalacja wody użytkowej | .................. zł. |
| 3.2 | Instalacja wody hydrantowej | .................. zł. |
| 3.3 | Kanalizacja sanitarna | .................. zł. |
| 3.4 | Kanalizacja deszczowa | .................. zł. |
| 3.5 | Baterie, punkty czerpalne i biały montaż | .................. zł |
| Razem 3 (3.1+3.5) | .................. zł. |
| 4. | Instalacja gazowa | .................. zł. |
| 5. | Kotłownia | .................. zł. |
| Razem II. Roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych (1 do 5) | .................. zł. |
| III. Roboty instalacji elektrycznych |
| 1. | WLZ i Tablice | .................. zł. |
| 2. | Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i odbiorów technologicznych | .................. zł. |
| 3. | Instalacja monitoringu budynku | .................. zł. |
| 4. | Instalacja logiczna | .................. zł. |
| 5. | Instalacja nagłośnienia hali | .................. zł. |
| 6. | Instalacja oddymiania | .................. zł. |
| 7. | Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa | .................. zł. |
| 8. | Oświetlenie zewnętrzne | .................. zł. |
| Razem III. Roboty instalacji elektrycznych (1 do 8) | .................. zł. |
| IV. Roboty instalacji sanitarnych zewnętrznych |
| 1. | Przyłącza kanalizacji sanitarnej | .................. zł. |
| 2. | Sieć kanalizacji ogólnospławnej | .................. zł |
| 3. | Przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej | .................. zł. |
| 4. | Przyłącze i przebudowa sieci wodociągowej | .................. zł. |
| Razem IV. Roboty instalacji sanitarnych zewnętrznych (1 do 4) | .................. zł. |
| „A” - ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE Ogółem brutto (I.+II.+III.+IV.) | .................. zł. |
| „B” - USŁUGA SPRZEDAŻY (WYKUPU) WIERZYTELNOŚCI | .................. zł. |
| RAZEM brutto („A” + „B”) | .................. zł. |
| ………………………………………… pieczęć Wykonawcy | ….............................................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Przystępując do postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”.

działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy)

A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………............................………………..........……………………………………………….. ……………………………...............................................................................................……………………..........…………………………………………...........................................................................................................…….. …………………………………………...........................................................................................................…….. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………...................................................................................………………………………. ..…………………………………………………..................………………………………………….………………….……………………………………....................................., w następującym zakresie: …..…….................……..… ……………………………………………………………………………………………...…................………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

U M O W A   Nr. ....../2017 - WZÓR

zawarta w dniu .... .... .2017 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym,

w imieniu której działają:

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica  - Barbary Krokowskiej.

a firmą : ............................................................................................................................................

NIP ...........................,  zwaną dalej  Wykonawcą,

w imieniu której działa:

......................................................

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z póź. zm.), na realizację zamówienia pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”.

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy” wraz z zapewnieniem finansowania, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: „MODULO” Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w ust. 3 poniżej i oznaczonych jako UWAGA !!!.

Dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa budynku       -   3.612,45 m2

Powierzchnia zabudowy budynku      -   2.349,22 m2

Kubatura budynku                                                  - 25.191,00 m3

Powierzchnie utwardzone                  -   5.801,26 m2

Powierzchnie zieleni                          -   4.565,48 m2

3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

A - w zakresie robót budowlano-montażowych

1) budynku hali sportowej wraz z wyposażeniem,

2) zagospodarowania terenu, w tym: parkingów; ciągów pieszych i pieszojezdnych; murów oporowych i schodów terenowych;; ogrodzenia,

3) łącznika podziemnego,

4) instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym: instalacji  c.o., c.w. i ct.; wentylacji mechanicznej; instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; kotłowni i instalacji gazowej,

5) instalacji elektrycznych, w tym: instalacji wewnętrznych; iluminacji zewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego,

6) instalacji sanitarnych zewnętrznych, w tym: przyłącza i sieci kanalizacji ogólnospławnej; przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej; przyłącza i przebudowy sieci wodociągowej.

UWAGA!!!

1/. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy dostawę 90 szt. opraw  oświetleniowych LED 240W IP65

2/. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy dostawę i montaż bramek do piłki nożnej.

3/. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy dostawę i montaż pylonów informacyjnych.

4/. Zakres  umowy obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót nie objętych dokumentacją projektową a związanych z budową łącznika podziemnego, tj.:

a). demontaż i ponowny montaż urządzeń na placu zabaw: karuzeli; zestawu zabawowego; 3 szt. bujaków sprężynowych; piaskownicy; tablicy informacyjnej; 2 szt. ławek; 2 szt. koszy i lampy oświetleniowej,

b). demontaż i ponowny montaż ogrodzenia szkoły i placu zabaw,

c). odtworzenie nawierzchni chodników i dróg na terenie szkoły i ul. 3-go Maja oraz nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw,

d). przesadzenie rosnących krzewów

(Rysunek istniejącego placu zabaw w folderze PW_HALA_Architektura)

5/. Zamawiający zmienia projektowaną:

a/. podłogę sportową w pom. nr 0/36 - sala sportowa na podłogę sportową systemową typu lumaflex duo Linosport xf lub równoważną o konstrukcji jaka została zaprojektowana dla pom. 0/34 - sala do ćwiczeń.

Podłogę sportową należy wykonać na powierzchni 1077,65 m2 (pod boisko sportowe).

Posadzkę pod składane trybuny teleskopowe (pas o szerokości 4,0 m, wzdłuż ściany południowej i pow. 181,80 m2) należy wyłożyć wykładziną taką samą jak na podłodze sportowej bezpośrednio na jastrychu cementowym.

b/. podłogę w pom. 0/34- sala do ćwiczeń na wykładzinę typu Omnisports Training lub równoważną o grubości 5 mm, i minimalnych wymaganych parametrach, jak niżej:

- współczynnik tarcia (EN13036-4) 90

- amortyzacja uderzeń (EN 14808) 19%

- odkształcenie pionowe (EN 14809) 1 mm

- pionowe odbicie piłki (EN 12235) 98,4%

- ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-S1

- warstwa użytkowa (EN 429) 0,70 mm

- odporność naścieranie (EN  ISO 5470-1)  0,13g

- odporność na wgniecenia (EN 1516) 0,16 mm

c/. posadzki w pomieszczeniach nr: 1/14;1/15;1/16; 1/17;3/04; 3/06 i 3/07 należy wykonać z wykładziny rulonowej PCV, o minimalnych parametrach:

- typ wykładziny (ISO10581) typ I

- gr. całkowita (EN 428) 2 mm,

- gr. warstwy ścieralnej (EN 429) 2 mm,

- klasa ogniowa (EN 13501-1) klasy Bfl-sl,

- wgniecenia (EN 433) ≤ 0,10 mm,

- antypoślizgowość (DIN 51 130) R9, (EN 13893) ≥ 0,3,

- odporność barw na światło (EN 20 105 – B02) ≥ 7

d/. oznakowanie zewnętrzne na elewacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 1 i nr 2 - zamieszczonymi w folderze PW_HALA_Architektura / PW_ARCH_Oznakowanie zewn_ZMIANA.

6/. Nawierzchnie chodników i dojść do budynku należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm kol. „barwy jesieni”, nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm kol. czerwonego, pasów ruchu samochodów z kostki betonowej gr. 8 cm kol. szarego.

7/. Kolory krzeseł sportowych na trybunach stałych i składanych teleskopowych zostasną podane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Zarówno wszystkie miejsca i rzędy na widowni muszą być ponumerowane.

8/. Czysty gruz betonowy pochodzący z rozbiórek należy przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do 3km), za pisemnym pokwitowaniem oddania materiału z rozbiórki.

9/. Odpady oraz ziemię należy wywieźć na składowisko odpadów (6km).

10. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy wykonanie rozbiórki utwardzenia terenu (parkingu),

11. Zamawiający wyłącza z zakresu umowy wykonanie trawników, nasadzeń, dostawy małej architektury oraz wycinki drzew. Wyłączenie nie dotyczy prac odtworzeniowych prowadzonych w związku z budową łącznika podziemnego.

12. Prace związane z budową łącznika podziemnego ze Szkołą Podstawową nr 2 należy prowadzić w okresie wakacyjnym w 2018 r. Prace odtworzeniowe, w tym ponowny montaż placu zabaw muszą zakończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

B - w zakresie usługi finansowania inwestycji – zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

4. Szczegółowy zakres robót określają:

a) dokumentacja projektowa, oraz wskazania Zamawiającego zawarte w ust. 3 powyżej i oznaczone jako UWAGA!!;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań materiałowo-sprzętowych równoważnych pod warunkiem:

a) że spełnią one wymagania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie;

b) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiającego i projektanta;

c) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w dokumentacji i umowie;

d) obowiązek wykazania równoważności zastosowanych w ofercie rozwiązań materiałowo-sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt.

7. Roboty winny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez firmę „MODULO” Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław.

- aktualnych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wydanych

przez COBRTI INSTAL Warszawa;

- aktualnych warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych

wydanych przez ITB Warszawa;

- aktualnych warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wydanych

przez ITB Warszawa;

- aktualnych specyfikacjach technicznych robót drogowych inwestycyjnych wydanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- zgodnie z zaleceniami  i wymaganiami stawianymi przez producentów materiałów i urządzeń.

- oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy,

8. Można stosować wyłącznie materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,

- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenie „budowy”.

§ 2

Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia:

- Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy :

A . Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót:

Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego.

B. Dokumentację projektową opracowaną przez firmę „MODULO” Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław i pozwolenie na budowę, wraz z klauzulą ostateczności,

C. Dziennik budowy- jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne

oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

- Obowiązki Wykonawcy:

A. Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy.

B. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,

C. Uzgodnienie z Zamawiającym  ewentualnych Podwykonawców lub dostawców przewidzianych

do realizacji części robót,

D. Zapewnienie dostaw wody i energii do celów budowy,

E. Ubezpieczenie budowy.

F. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w zakresie robót budowlanych w następujących terminach:

- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,

- zakończenie – ….…..2019 r.

G. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z  realizacją  przedmiotu umowy.

H. Przedłożenie harmonogramu realizacji robót i harmonogramu fakturowania robót.

I. Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

J. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac: aprobat technicznych na przewidziane do zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany.

K.  Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego.

L. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego wszystkich urządzeń wymaganych przepisami prawa.

Ł. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski (1 pobyt na terenie budowy 615,00  zł. łącznie z podatkiem VAT) w przypadku potrzeby interpretacji bądź wyjaśnienia treści dokumentacji projektowej.

Braki i wady dokumentacji projektowej będą usuwane przez Projektanta nieodpłatnie.

M. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

N. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu całego zadania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006  r., nr 156, poz. 1118 z  późn. zm.) .

O. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z pózn. zm.).

P. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wyłącznie inwestorowi.

§ 3

1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

| L. p. | Tabela ryczałtowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy |
| I. Roboty budowlane |
| 1. | Fundamenty | .................. zł. |
| 2. | Roboty żelbetowe | .................. zł. |
| 3. | Ściany żelbetowe | .................. zł. |
| 4. | Ściany murowane | .................. zł. |
| 5. | Stolarka otworowa | .................. zł. |
| 6. | Dach nad halą sportową | .................. zł. |
| 7. | Dach nad częścią socjalną | .................. zł. |
| 8. | Elewacje | .................. zł. |
| 9. | Posadzki | .................. zł. |
| 10. | Podłogi - płytki; wykładziny - łazienki, komunikacja | .................. zł. |
| 11. | Podłogi - sala sportowa; sala ćwiczeń | .................. zł. |
| 12. | Ścianki | .................. zł. |
| 13. | Sufity | .................. zł. |
| 14. | Tynki - okładziny ścienne- malowanie ścian | .................. zł. |
| 15. | Wyposażenie obiektu | .................. zł. |
| 16. | Ciągi pieszo jezdne i parkingi | .................. zł. |
| 17. | Ciągi piesze | .................. zł. |
| 18. | Schody terenowe żelbetowe i ściany oporowe żelbetowe | .................. zł. |
| 19. | Ogrodzenie | .................. zł. |
| 20. | Organizacja ruchu docelowego | .................. zł. |
| 21. | Łącznik podziemny | .................. zł. |
| 22. | Plac zabaw (demontaż, odtworzenie nawierzchni i ponowny montaż) | .................. zł. |
| Razem I. Roboty budowlane (1 do 22) | .................. zł. |
| II. Roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych |
| 1. | Instalacje grzewcze c.o. i c.t. |
| 1.1 | Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa | .................. zł. |
| 1.2 | Instalacja ciepła technologicznego centrale i promienniki | .................. zł. |
| Razem 1 (1.1+1.2) | .................. zł. |
| 2. | Wentylacja mechaniczna |
| 2.1 | Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie | .................. zł. |
| 2.2 | Izolacje na przewodach wentylacyjnych | .................. zł. |
| 2.3 | Urządzenia wentylacyjne i uzbrojenie | .................. zł. |
| 2.4 | Centrale wentylacyjne | .................. zł. |
| 2.5 | Klapy przeciwpożarowe | .................. zł. |
| Razem 2 (2.1+2.5) | .................. zł. |
| 3. | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 3.1 | Instalacja wody użytkowej | .................. zł. |
| 3.2 | Instalacja wody hydrantowej | .................. zł. |
| 3.3 | Kanalizacja sanitarna | .................. zł. |
| 3.4 | Kanalizacja deszczowa | .................. zł. |
| 3.5 | Baterie, punkty czerpalne i biały montaż | .................. zł |
| Razem 3 (3.1+3.5) | .................. zł. |
| 4. | Instalacja gazowa | .................. zł. |
| 5. | Kotłownia | .................. zł. |
| Razem II. Roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych (1 do 5) | .................. zł. |
| III. Roboty instalacji elektrycznych |
| 1. | WLZ i Tablice | .................. zł. |
| 2. | Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i odbiorów technologicznych | .................. zł. |
| 3. | Instalacja monitoringu budynku | .................. zł. |
| 4. | Instalacja logiczna | .................. zł. |
| 5. | Instalacja nagłośnienia hali | .................. zł. |
| 6. | Instalacja oddymiania | .................. zł. |
| 7. | Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa | .................. zł. |
| 8. | Oświetlenie zewnętrzne | .................. zł. |
| Razem III. Roboty instalacji elektrycznych (1 do 8) | .................. zł. |
| IV. Roboty instalacji sanitarnych zewnętrznych |
| 1. | Przyłącza kanalizacji sanitarnej | .................. zł. |
| 2. | Sieć kanalizacji ogólnospławnej | .................. zł |
| 3. | Przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej | .................. zł. |
| 4. | Przyłącze i przebudowa sieci wodociągowej | .................. zł. |
| Razem IV. Roboty instalacji sanitarnych zewnętrznych (1 do 4) | .................. zł. |
| „A” - ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE Ogółem brutto (I.+II.+III.+IV.) | .................. zł. |
| „B” - USŁUGA SPRZEDAŻY (WYKUPU) WIERZYTELNOŚCI | .................. zł. |
| RAZEM brutto („A” + „B”) | .................. zł. |
| ………………………………………… pieczęć Wykonawcy | ….............................................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Słownie : .......................................................................... ..../100 zł. brutto /łącznie z pod. VAT/

W tym podatek VAT wynosi – ... %, tj. ....................  zł.

odpowiadające ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust.1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej (projektu, STWiOR) sporządzonej przez firmę „MODULO” Wojciech Wawrzyniak, ze zmianami zawartymi w §1 ust. 3 umowy i oznaczonymi jako UWAGA, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczające 5% wartości przedmiotu umowy, a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń w tym również pozwoleń na użytkowanie, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, urządzeń i instalacji a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, dodatkowe koszty wynikające z tytułu wykonywania robót. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania które są związane z pracami stanowiącymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę, prąd i gaz na potrzeby budowy i rozruchu technologicznego kotłowni gazowej oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4

1. Fakturowanie wynagrodzenia za roboty budowlane może następować etapami do wysokości 90 % wartości aktualnego zaawansowania robót, po uprzednim odbiorze częściowym wykonanych robót przez branżowego Inspektora Nadzoru.

2. Dopuszczalna ilość etapów (ilości faktur) – 1 szt./miesiąc

3. Ciężar udowodnienia wysokości aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

4. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i sporządzeniu protokołu

bezusterkowego odbioru (zwanego dalej „protokołem odbioru końcowego”) zgodnie z kwotą

podaną w § 3 niniejszej umowy.

5. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonane roboty - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

6.  Roboty nieujęte w dokumentacji projektowej ze zmianami zawartymi w §1 ust. 3 umowy i oznaczonymi jako UWAGA a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego, nie przekraczające 5% wartości zamówienia oraz ewentualne roboty dodatkowe, będą rozliczane na podstawie stosownych KNR-ów oraz średnich cen i średnich czynników cenotwórczych określonych w wydawnictwach Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie tych robót

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Bankiem wskazanym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej Umowy (zwanym dalej Bankiem) umowę zbycia (wykupu) wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 30 dni od popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę z wykonaniem opisanego wyżej obowiązku, nie później jednak niż do dnia ........ W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy w zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przedłużenie umowy zbycia wierzytelności przez Bank, nie później niż w terminie 14 dni od wydłużenia terminu realizacji Umowy, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - prawo odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 30 dni od popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę z wykonaniem opisanego wyżej obowiązku, nie później jednak niż do dnia ........

- Wykonawca zobowiązuje się do przenoszenia na Bank niewymagalnych wierzytelności wynikających z wystawionych faktur przejściowych (częściowych) oraz faktury końcowej, każdorazowo w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub w pierwszy dzień roboczy po tej dacie, o ile 30 dzień przypada poza dniem roboczym, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu każdorazowo w terminie 30 dni od popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę z wykonaniem opisanego wyżej obowiązku, nie później jednak niż do dnia ........

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania umowy wykupu wierzytelności zawartej z Bankiem i nienaruszania jej postanowień pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - prawo odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o fakcie nienależytego wykonania umowy wykupu wierzytelności, nie później jednak niż do dnia ........

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia skutecznego zawarcia przez Bank z Zamawiającym umowy spłaty wykupionych przez Bank wierzytelności, na warunkach określonych w ofercie i  SIWZ oraz Załączniku nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy spłaty wierzytelności), w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - prawo odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 30 dni od upływu terminu na zawarcie umowy z Bankiem, nie później jednak niż do dnia ........

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni Podwykonawców.

lub

Wykonawca oświadcza, że w celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

nazwa Podwykonawcy .............................................. (NIP..............)zakres prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy ................................................................................................

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym :

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że umowa z proponowanym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą spełnia warunki określone przez Zamawiającego w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający, w terminie 10 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów o

których mowa w ust. 5 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie 10 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy  umowa nie spełnia wymagań określonych w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Postanowienia ust. 4-12  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

- zbrojarsko - betoniarskie,

- montażowo - ciesielskie,

- murarsko - tynkarskie,

- posadzkarsko - malarskie,

- brukarskie,

- dekarsko - blacharskie,

- instalacyjne elektryczne i sanitarne.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób.

§ 8

1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy  na 5 %  wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być wystawione w formie bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie.

4. Strony zgodnie ustalają, że 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

5. Zamawiający ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- z tytułu roszczeń w ramach rękojmi – 30 % wartości zabezpieczenia;

- z tytułu zgodnego z umową wykonania umowy – 70 % wartości zabezpieczenia.

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy:

- w części gwarantującej zgodność wykonania prac z umową w terminie 30 dni po ich końcowym i bezusterkowym (bez wad)odbiorze,

- w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być ważne co najmniej przez okres:

- w części gwarantującej zgodność wykonania robót z umową – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia, w którym upłynie 30 dni od dnia końcowego i bezusterkowego (bez wad) odbioru przedmiotu umowy,

- w części z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia, w którym upłynie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.

8. Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie poręczenia lub gwarancji wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia nowego lub przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia z jakiejkolwiek

należności przysługującej Wykonawcy.

§ 9

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, co najmniej na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan w którym przedmiot umowy, dane Zadanie lub dany etap jest wykonany w całości.

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego  oraz Wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad,

-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem:

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,

estetycznej lub technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca  wbudował  materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru.

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy :

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub poprawkami wynikłymi w trakcie realizacji robót,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej w 3 egz., wraz z informacją  o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą  odpowiednie uprawnienia zawodowe – oświadczenie geodety.

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.),

- aprobaty techniczne i świadectwa użytych materiałów,

- oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz przepisami, potwierdzone przez projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporządzone na druku przewidzianym  ustawą Prawo Budowlane,

- protokoły badania zagęszczenia gruntów i zasypek,

- protokoły badania wytrzymałości  użytych betonów,

- protokoły kominiarskie,

- protokoły prób szczelności sieci wod-kan,

- protokoły badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnątrz i zewnatrz budynku,

- protokoły badania jakości wody,

- protokoły pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej,

- protokoły skuteczności działania wentylacji i klimatyzacji,

- protokoły prób szczelności sieci co, cw i ct,

- protokoły z badania regulacji inst. co na gorąco,

- protokoły z rozruchu kotłowni gazowych,

- protokoły odbioru urządzeń wymaganych przepisami prawa przez UDT,

- pomiary skuteczności zerowania i rezystancji,

- pomiary instalacji odgromowej,

- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia,

- dokumenty dot. podłogi sportowej:

a- klasyfikację ogniową na cały system min. Cfl-s1,

b- kartę techniczną zamontowanego systemu podłogi potwierdzoną przez producenta (z pieczątką i podpisem producenta w oryginale),

c- autoryzację producenta systemu podłogi sportowej wstawioną na wykonawcę podłogi,

d- deklarację zgodności CE zgodnie z obowiązującą normą EN 14904 - na wszystkie parametry,

e- certyfikat FIBA i IHF – na cały system podłogi,

f- min. 7 letnia gwarancja na cały system podłogi, potwierdzona przez producenta systemu.

- dokumenty dot. trybun stałych i składanych teleskopowych:

a- certyfikat FIFA i UEFA,

b- deklaracje zgodności CE,

c- karty techniczne.

- dokumenty dot. wyposażenia sportowego tj. do piłki siatkowej, ręcznej, tenisa, koszykówki:

a- deklaracje zgodności CE,

b- karty techniczne.

- pozwolenia na użytkowanie,

-  dziennik budowy,

- protokoły bez uwag, przekazania pasa drogowego zarządcy drogi po zakończonych robotach,

-  okazanie uiszczenia opłat związanych z zajęciem pasa drogowego,

- karty przekazania odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki,

-  okazanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu roszczeń w ramach rękojmi,

- inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego.

9. Odbiór elementu przez inspektora nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do kwestionowania jakości robót.

§ 10

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez przedmiot umowy  prawidłowych parametrów technicznych.

Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę.

2. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy..

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …... miesięcy.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego,

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 2 i 3,  jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów.

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

7. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania odbioru.

§ 11

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego za Zadanie, którego dotyczą wady, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym  na usunięcie wad,

- za zwłokę  w oddaniu prac stanowiących  przedmiot umowy - w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego za Zadanie, którego dotyczą wady, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu  wyznaczonym na  usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego za wszystkie Zadania,

- za zwłokę  w przejęciu placu budowy- w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia  liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy.

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - każdorazowo w wysokości 100.000,00 zł

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 100.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 100.000,00 zł

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w wysokości 50.000,00 zł

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2  – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,

- za opóźnienie w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego;

- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1  – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek;

- za naruszenie obowiązku udzielania informacji wyłącznie Zamawiającemu, o którym mowa w § 2 lit. P – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy.

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości poniesionych przez Wykonawcę nakładów.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia  ustalonego j.w. staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną  mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

5. W przypadku utraty współfinansowania ze środków przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017, spowodowanej nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji.

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 12

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić :

- roboty budowlane        -    ...............................................

- roboty sanitarne	          -    ...............................................

- roboty elektryczne       -    ...............................................

- roboty drogowe            -    ...............................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   ...............................................

§ 13

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad

realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli:

- z ramienia Zamawiającego - ............................................

- z ramienia Wykonawcy      - ...........................................

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w innych   postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do dnia …. …. 2019 r.;

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu

wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia  …. …. .2019 r.;

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia  …. …. .2019 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia  …. …. .2019 r.;

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek  wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia  …. …. .2019 r.;

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia …. …. .2019 r.;

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 15

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia …. …. .2019  roku.

§ 16

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 18

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy które stanowią jej integralną część :

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja projektowa, w tym:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

3. Oświadczenie Podwykonawcy.

4. Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności - Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:                                                                                                         Wykonawca:

nr sprawy: TI.271.10.2017                                                              Załącznik nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA: …..................................................................................................................., NIP  …........................

reprezentowany przez …………………………………………………………………………..

realizujący zadanie pn.:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”.

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………..

zawartej z WYKONAWCĄ: ….........................................................................................................., NIP  …........................

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte                    w protokole odbioru  nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą  z dnia…………………  obejmujące następujący zakres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ……….... wynagrodzenie w wysokości ……………zł              /słownie/ ………………………………………………………………………………………………,   odpowiadające wykonanemu zakresowi  prac.

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za  wykonany zakres robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

…................. dnia ……………                                                        ………………..……………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy)

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO /jeżeli dotyczy/

Oświadczam w imieniu ...................................................................................................................

/nazwa Podmiotu na zasobach,  którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy  ..................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

realizujący zadanie pn.:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”.

niezbędne zasoby ..................................................................................................................................

/należy wskazać zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza

i doświadczenie, potencjał kadrowy ze wskazaniem imion i nazwisk, itp./

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą:

.......................................................................................................................................................

/np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, dzierżawy itp./

.......................................................................................................................................................

2. sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.......................................................................................................................................................

/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, delegowanie pracowników itp./

.......................................................................................................................................................

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy                                                                    .............................................

Data i odpis przedstawiciela Podmiotu

na zasobach, którego Wykonawca polega.

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI

Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności

- Bankowi przysługiwać będzie wobec Zamawiającego (zwanego dalej Dłużnikiem) wierzytelność (zwana dalej Wierzytelnością) wynikająca z umowy o zamówienie publiczne nr…………., którą Bank nabędzie na podstawie Umowy Wykupu Wierzytelności (zwanej dalej Umową) zawartej przez Bank z Wykonawcą, zwanym dalej Zbywcą.

- Wartość Wierzytelności nabytej przez Bank nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia należnego Zbywcy za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 1 (wraz z należnym podatkiem VAT), określonej w umowie o zamówienie publiczne nr ......................... Wartość wierzytelności nabytej przez Bank może zostać zwiększona o wartość wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych zamówień dodatkowych. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zamówień dodatkowych Bank nabędzie od Zbywcy pod warunkiem przedstawienia do Banku kopii dokumentacji dotyczącej zamówień dodatkowych zaakceptowanej przez Zamawiającego i potwierdzającej, że zamówienia dodatkowe zostały wykonane w sposób należyty oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonanie zamówień dodatkowych , przy czym zwiększenie kwoty nabytej Wierzytelności wymaga zgody Banku

- Zapłata za wykupioną przez Bank Wierzytelność nastąpi na zasadach, o których mowa w pkt. 5 i 6 poniżej.

- Wykup wierzytelności następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Zbywcy sprawdzonej i zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Dłużnika lub w pierwszy dzień roboczy przed tą datą, o ile 30 dzień przypada poza dniem roboczym. Z tytułu przelewu Wierzytelności na Bank, Bank wypłaci kwotę Wierzytelności w dacie wypłaty, określonej jako 30 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania Zbywcy sprawdzonej i zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Dłużnika lub w pierwszy dzień roboczy przed tą datą, o ile 30 dzień przypada poza dniem roboczym. Od daty wypłaty Bank będzie naliczał Dłużnikowi koszty finansowania pozostającej do spłaty kwoty Wierzytelności.

- Dłużnik oświadcza, że dokona zapłaty na rzecz Banku:

  - Wierzytelności wynikającej z umowy o zamówienie publiczne nr

z dnia	2017 r., przy czym:

    - na Wierzytelność składają się wierzytelności nabyte przez Bank na podstawie Umowy Wykupu Wierzytelności zawartej ze Zbywcą, z zastrzeżeniem pkt. 5.1.2. Warunkiem nabycia przez Bank Wierzytelności jest przedstawienie przez Zbywcę  faktur VAT przejściowych (częściowych) lub końcowej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Dłużnika oraz protokołu odbioru częściowego lub końcowego podpisanego przez Dłużnika.

    - Dłużnik ma prawo zlecić Bankowi płatność na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zbywcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

  - odsetek od wierzytelności głównej naliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.9.1.

- Spłata wierzytelności, o których mowa w niniejszej Umowie odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Dłużnik dokona spłaty wykupionych przez Bank i określonych w Zawiadomieniach o przelewie wierzytelności kwot wierzytelności wynikających z ww. Zawiadomień. Zbywca zobowiązuje się podpisać i przesłać do Banku Zawiadomienia w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia faktur(y) przez Zbywcę;

  - Podpisanie i odesłanie przez Dłużnika Zawiadomień, potwierdzi istnienie, bezsporność oraz brak możliwości potrąceń z kwot należnych Bankowi wynikających z nabytych wierzytelności objętych tymi Zawiadomieniami, za następującym zastrzeżeniem: Pomimo podpisania i odesłania przez Dłużnika Zawiadomienia wierzytelność będzie uważana za sporną w sytuacji, gdy po podpisaniu i odesłaniu Zawiadomienia wobec Dłużnika kierowane będą ewentualne roszczenia podwykonawców z tytułu zapłaty za wykonane przez nich roboty budowlane. W takiej sytuacji Dłużnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Bank o fakcie powzięcia informacji o roszczeniach, które są formułowane przez podwykonawców najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą płatności przez Bank. Za skuteczne zawiadomienia Banku uznaje się formę pisemną na adres i osobę wskazaną do kontaktów w Umowie Spłaty Wierzytelności.

  - Spłata wierzytelności nastąpi na następujących zasadach:

- Raty będą spłacane od 31.01.2019 r. do 30.06.2031 r.,

- Wierzytelność będzie spłacana miesięcznie wg następującego harmonogramu:

- od 30.04.2019 r. - do 31.08.2031 r. - po 0,667 % wartości wierzytelności;

- 30.09.2031 r. – 0,617% wartości wierzytelności.

- W przypadku, gdy termin spłaty raty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata raty nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

- Harmonogram Spłaty będzie stanowił załącznik do umowy spłaty wierzytelności zawartej pomiędzy Dłużnikiem a Bankiem;

- Przyjęcie przez Strony nowego Harmonogramu Spłaty będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy spłaty wierzytelności; zmiana harmonogramu nie może powodować naliczenia jakiejkolwiek prowizji i innych opłat przez Bank.

- Strony zgodnie oświadczają, że z dniem podpisania każdego aktualnego Harmonogramu Spłaty traci moc uprzednio obowiązujący Harmonogram Spłaty;

- Spłata wykupionej przez Bank wierzytelności dokonywana będzie na rachunek Banku podany w umowie spłaty wierzytelności zawartej pomiędzy Bankiem a Dłużnikiem. Za datę spełnienia świadczenia przez Dłużnika, Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Dłużnika;

- Od wierzytelności wykupionych przez Bank w okresie obowiązywania Umowy, Bank będzie naliczał i pobierał odsetki.

- Odsetki, o których mowa w pkt 6.8 będą naliczane i płatne tak w okresie karencji (to jest od dokonania pierwszego wykupu wierzytelności przez Bank do rozpoczęcia spłaty) jak i w okresie spłaty zgodnie z poniższymi zasadami:

6.9.1 Od kwoty aktualnego salda pozostającej do spłaty Wierzytelności (saldo ustalone w oparciu o zaakceptowane przez Dłużnika faktury i podpisane Zawiadomienia, pomniejszone o dokonane spłaty) Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, według stopy zmiennej, równej WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę Banku.

6.9.2 Odsetki dla danej kwoty wierzytelności będą naliczane codziennie, od daty wymagalności danej faktury, tj. od 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Dłużnika. Dłużnik wyraża zgodę na rozpoczęcie naliczania odsetek przez Bank od daty nabycia wierzytelności przypadającej przed 30 dniem w przypadku, gdyby 30 dzień od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego nastąpił poza bankowym dniem roboczym. W takim przypadku odsetki mogą być naliczane od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego upływ 30 dniowego terminu.

6.9.3  Odsetki za finansowanie będą płatne przez Dłużnika w comiesięcznych okresach odsetkowych, ostatniego roboczego dnia każdego  miesiąca, począwszy od ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym nastąpił pierwszy wykup wierzytelności. Dla celów przetargowych przyjmuje się, że rok obrachunkowy na 365 dni, a wartość wierzytelności będzie zmieniała się i kształtowała w następujący sposób:

na dzień 01.10.2017 r. - 10 % wartości wynagrodzenia dla wykonawcy

na dzień 31.12.2017 r. - 30% wartości wynagrodzenia dla wykonawcy

na dzień 31.12.2018 r. - 80 % wartości wynagrodzenia dla wykonawcy

na dzień 28.02.2019 r. - 100,00 % wartości wynagrodzenia dla wykonawcy

    - Terminy płatności wierzytelności głównej, określone w pkt. 6.3.2, będą ostatnimi dniami poszczególnych miesięcy. Stawką referencyjną jest WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego wymagalną płatność raty odsetek

6.9.5    Odsetki zarówno w okresie wypłaty jak i w okresie spłaty będą płatne comiesięcznie ostatniego dnia roboczego. Jeżeli terminy spłaty przypadać będzie poza dniem roboczym, spłata powinna nastąpić w pierwszym kolejnym dniu roboczym. O wysokości raty odsetkowej, Bank poinformuje Dłużnika na piśmie nie później aniżeli na 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności danej raty odsetkowej.

6.9.6  Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 1M nie stanowi zmiany umowy spłaty wierzytelności zawartej pomiędzy Bankiem a Dłużnikiem i nie jest podstawą do jej wypowiedzenia, ani nie wymaga zawarcia z Dłużnikiem aneksu.

- Dłużnik ma prawo wcześniejszej spłaty Wierzytelności. W takiej sytuacji odsetki zostaną pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu dokonania wcześniejszej spłaty. Dłużnik poinformuje Bank z 7- dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wcześniejszej spłaty całości lub części Wierzytelności.

- Bank nie pobierze żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty w stosunku do Harmonogramu Spłaty .

- Bank jest związany zasadami spłaty wykupionych wierzytelności określonymi w złożonej przez Wykonawcę/Zbywcę ofercie, która została sporządzona zgodnie z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dłużnik dopuszcza niżej wymienione formy zabezpieczeń spłaty wykupionych przez bank wierzytelności:

  - Poprzez złożenie weksla in blanco z wystawienia Gminy Trzebnica wraz z deklaracją wekslową do 100 % kwoty wynikającej z. Umowy zawartej ze Zbywcą

  - Dłużnik w przypadku opóźnień w spłatach wierzytelności przekraczających 30 dni:

1) godzi się na spłatę na rzecz Banku odsetek w wys. odsetek ustawowych oraz

2) na postawienie wierzytelności w stan wymagalności po upływie kolejnych 30 dni.

- Bank nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności wynikającej z umowy spłaty wierzytelności bez zgody Dłużnika.

- Dłużnik otrzyma jeden egzemplarz Umowy Wykupu Wierzytelności, na podstawie której Bank dokona wykupu

- Umowa zostanie zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica.

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 7 do SIWZ

DODATKOWE INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TRZEBNICA

Zestawienie zobowiązań Gminy Trzebnica na 31.05.2017 r

Wyemitowane obligacje

| L.p. | Emisje | Kwota do spłaty |
| --- | --- | --- |
| 1 | seria 3 (PKO BP) | 1 000 000,00 |
| 2 | seria 4 (PKO BP) | 8 000 000,00 |
| 3 | PKO BP 2012 | 2 000 000,00 |
| 4 | PKO BP 2013 | 6 250 000,00 |
| 5 | PKO BP 2013 | 2 500 000,00 |
| 6 | PKO BP 2014 | 3 000 000,00 |
| 7 | PKO BP 2015 | 11 600 000,00 |
| 8 | PKO BP 2016 | 2 000 000,00 |
|  | Razem PKO BP | 36 350 000,00 |
| 9 | DNB Bank Polska S.A. | 5 000 000,00 |
|  | Ogółem | 41 350 000,00 |

Wykup obligacji

| Rok | PKO BP | DNK Bank Polska S.A. | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2019 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2020 | 2 700 000,00 | 1 000 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2025 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2026 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2027 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2028 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2029 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
|  | 36 350 000,00 | 5 000 000,00 | 41 350 000,00 |

Wykup wierzytelności

| Rok | Podmiot finansujący | Kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 | PKO S.A. | 5 305 783,03 |

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat. Wykup realizowany w okresach miesięcznych.

| Rok | Suma rat pozostających do spłaty w danym roku | Kwota pozostająca do spłaty |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 757.969,03 | 4 547 814,00 |
| 2018 | 1 299 375,48 | 3 248 438,52 |
| 2019 | 1 299 375,48 | 1 949 063,04 |
| 2020 | 1 299 375,48 | 649 687,56 |
| 2021 | 649 687,56 | 0,00 |
|  | 5 305 783,03 |  |

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i pożyczek.

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu umów leasingowych.

Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Do łącznej kwoty spłat dodano przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązanie związku współtworzonego przez Gminę w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji finansowanej kredytem ( art. 244 ustawy o finansach publicznych). Kwota ta wynosi 7.400,00 zł i jest uwzględniona w latach 2017 – 2025.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie posiada zobowiązań po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim.

Na rachunkach Gminy nie ciążą żadne tytuły egzekucyjne.

Udziały w spółkach komunalnych

| Nazwa podmiotu | REGON | Kwota udziałów | % udziału w kapitale spółki |
| --- | --- | --- | --- |
| Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO sp. z o.o. | 021793317 | 720 000,00 | 100 |
| Gminny Park Wodny Trzebnica - Zdrój sp. z o.o. | 021548977 | 4 619 950,00 | 100 |
| Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój sp. z o.o. | 932255520 | 2 397 900,00 | 100 |

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

| Przystępując do postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”. |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …......................................................................................................................................................... …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy - nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)* z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)* z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: - …........................................................................................................................................... - …........................................................................................................................................... * niepotrzebne skreślić |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP. |
| POUCZENIE: 1). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 2). Ww. oświadczenie każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. |

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- - wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa zadania / adres | Zleceniodawca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wartość w PL | Opis robót (w tym również rodzaj obiektu, pow. użytkowa, kubatura, itp. ), | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia), że roboty/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                    …................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 10 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, który zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja/branża/ zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe, w tym rodzaj i nr uprawnień, wykształcenie, potwierdzające spełnianie warunków | Praktyka na stanowisku kierownika budowy w latach | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- osoby wymienione w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….                                                                                                                                        …................................................................................

pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                       Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawc

Załącznik Nr 11. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ

Gwarancja Przetargowa

Do: Gmina Trzebnica

pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

...................................................................................................... w ................................................

(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)

Oddział w(e) ....................................................................................................................................

zwany dalej Gwarantem

udziela gwarancji na rzecz Gmina Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tytułem  zabezpieczenia zapłaty wadium w wysokości .............. zł.,

słownie: .............................................................................................................................................

przez ...........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres)

składającego ofertę w przetargu na: ..................................................................................................

Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. …………….PLN  na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium ponieważ:

1) jego oferta została wybrana i:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Żądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa ważna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej podstawie musi być wniesione na adres ………………..  do wymienionej daty włącznie.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Gwarancja Przetargowa wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu przed terminem, o którym mowa wyżej. Niniejsza Gwarancja Przetargowa jest nieprzenośna.

Podpis i pieczęć Gwaranta ...............................................................................................

Nazwa Gwaranta .............................................................................................................

Adres ................................................................................................................................

Data ....................................

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

Załącznik Nr 12. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY I USUNIĘCIA WAD

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad

nr ............................ z dnia…….............

Do: Gmina Trzebnica

pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

………………………..………..………..… (nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem,

udziela gwarancji na rzecz Gmina Trzebnica, z siedzibą: pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,  tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na „..............................................................”

przez  .............................................  z  siedzibą  ................................................................................

(zwanego dalej Wykonawcą).

Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec Państwa w imieniu Wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, zawierające Państwa oświadczenie, że:

1)  Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy nr ........................., lub

2)  Wykonawca nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady – stosownie do treści art. 150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp, jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości:......................... zł

(słownie: ……………………………………………………..……………................)

bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa sumy określonej powyżej.

Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od Wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa żądania.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub  zakresu zamówienia, które ma być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy,  w  żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna:

1.  dla kwoty ..................... zł (słownie: .............................................) - 100% wartości kwoty gwarancji  -  do dnia ........... ,  tj. do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

Z kwoty jw. w terminie do dnia .............., tj. do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane, zostanie zwolniona wartość .......................... zł (70% wartości kwoty gwarancji).

2. dla pozostałej kwoty, tj. ............................ zł.  tj, do 30% wartości kwoty gwarancji, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, do dnia …............, tj do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres  Gwaranta  do wymienionych dat włącznie.

Niniejsza Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Podpis i pieczęć Gwaranta .................................................................................

Nazwa Gwaranta:……………………………….…………………….……….

Adres: …………………………………………………………………………

Data: ……………………............

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

nr sprawy: TI.271.10.2017 Załącznik nr 13 do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego UWAGA! Wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku opisanym w rozdziale XII pkt 8 SIWZ

| Przystępując do postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania”. |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …............................................................................................................................................ …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty dotyczącej dostawy / usługi ……………………………………………………………....o wartości netto ………… złotych będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |